## Slide 1: PANDUAN KONFIGURASI PC UJIAN DAN PENGAWAS
25 FEBRUARI 2025

## Slide 2: Spesifikasi PC Ujian dan Pengawas

## Slide 3: Konfigurasi PC Ujian dan Pengawas
Pastikan tanggal, waktu dan time zone pada workstation sudah sesuai (WIB UTC+7 ; WITA UTC+8 ; WIT UTC+9).
Pastikan Regional & Language English US.
Ubah settingan Power & Sleep menjadi Never.
Matikan Screensaver, Proxy dan Firewall.
Matikan aplikasi seperti Antivirus, Browser, Remote Desktop, Video Conference, Internet Download Manager (IDM) & Deep Freeze. Pastikan juga aplikasi-aplikasi tersebut tidak berjalan di background service.
Pada sistem operasi Windows 10 & 11 pastikan workstation tidak mendownload update dan Merestart pada waktu ujian.
Terinstall .Net versi terbaru.
Backup Registry.
Pastikan IP Address DNS di workstation menggunakan IP Address Server Ujian.

## Slide 4: Instalasi Aplikasi Ujian dan Pengawas
Aplikasi Ujian dan Pengawas yang digunakan pada UTBK-SNBT tahun 2025, yaitu Safe Exam Browser. Untuk Windows menggunakan versi 3.8.0 , MacOS menggunakan versi 3.4.1 .
Fungsi Aplikasi SEB
Menonaktifkan beberapa fungsi tombol shortcut windows termasuk Ctrl+Alt+Del
Menonaktifkan akses pada fungsi Task Manager
Menonaktifkan akses pada fungsi Menu utama windows
Menonaktifkan akses pada fungsi Print Screen

## Slide 5: Instalasi Aplikasi Ujian dan Pengawas
Berikut tahapan instalasi aplikasi ujian & pengawas:
Buka installer dengan nama file SaveExamBrowserInstaller3.8.0.exe
Proses persiapan instalasi

## Slide 6: Instalasi Aplikasi Ujian dan Pengawas
Pilih tombol Install > pada tampilan awal instalasi
Pilih “I agree to the licence terms and conditions”, kemudian pilih Install > kemudian klik yes

## Slide 7: Instalasi Aplikasi Ujian dan Pengawas
Tunggu progress install sampai dengan selesai
Setelah selesai akan muncul tampilan seperti berikut, kemudian pilih Close

## Slide 8: Menjalankan Aplikasi Ujian dan Pengawas
Jalankan file AplikasiPengawasWin-1.0.0.seb / AplikasiPengawasMac-1.0.0.seb untuk aplikasi pengawas.
Sedangkan untuk aplikasi ujian, jalankan file AplikasiUjianWin-v1.0.0.seb / AplikasiUjianMac-v1.0.0.seb. Kita tidak perlu menjalankan aplikasi Safe Exam Browser sebelumnya, karena aplikasi Safe Exam Browser akan otomatis terpanggil ketika ketika menjalankan file AplikasiPengawasWin-1.0.0.seb / AplikasiPengawasMac-3.0.0.seb ataupun AplikasiUjianWin-v1.0.0.seb / AplikasiUjianMac-v1.0.0.seb.
Masukkan utbk untuk password aplikasi ujian. Untuk memastikan workstation berjalan normal, standby-kan aplikasi selama 30 menit.

## Slide 9: Fitur dan Tombol yang Dinonaktifkan Selama SEB Berjalan
Windows
Kombinasi Tombol
Esc
Ctrl-esc
Ctrl-Shift-esc
Alt-esc
Alt-tab
Win-tab
Alt+F4
Alt+mousewheel
Klik kanan
Print screen
F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9, F10, F11 & F12
Fitur Windows Security Screen (ctrl-alt-del)
Switch User
Lock
Change Password
Task Manager
Log off
Shut down
Ease of access

## Slide 10: Fitur dan Tombol yang Dinonaktifkan Selama SEB Berjalan
MacOS
Process Switcher (cmd-tab/cmd-shift-tab)
Force Quit Window (cmd-opt-esc)
Screenshot (shift-cmd-3/shift-cmd-4) ; di beberapa perangkat apple fitur masih bisa digunakan tetapi gambar yang ditangkap bukan tampilan aplikasi pengawas/ujian melainkan desktop
Screen Capture (shift-cmd-5)
Mission Control
Exposé
Notification Center
Docker
Normal reboot (ctrl-cmd-eject)
Normal shutdown (ctrl-opt-cmd-eject)
Force shutdown/reboot dengan menekan tombol power ; user akan diminta memasukkan password quit aplikasi

## Slide 11: Fitur dan Tombol yang Diaktifkan Selama SEB Berjalan
Fitur yang diaktifkan
Untuk merefresh halaman tekan tombol F5
Password untuk memulai ujian utbk
Panduan Exit SEB
Untuk mengakhiri aplikasi secara paksa pada macOS tekan kombinasi tombol cmd+q
Untuk mengakhiri aplikasi secara paksa pada windows tekan kombinasi tombol ctrl+q
Password untuk mengakhiri aplikasi SEB: S@mbalSeruit